KQ—100F载波收发模块使用说明

谢谢您选用KQ-100F模块！KQ-100F电力载波数据收发模块是我们根据很多客户要求，专门研究的过零点传输的载波模块！外壳，引脚都与KQ-100E一致。更好的传送品质希望得到您的认可！使用前请仔细阅读本说明！！！

收发模块微机控制端由RX、TX、R/T三个端口构成，全是TTL电平，TX接微控制器TXD端发送数据，RX接微控制器RXD端接收数据，R/T为接收/发送控制端，R/T为高时模块处于接收状态,R/T为低时处于发送状态。+5V端请接入+5v±5%的直流电源，超过电压范围，可能会影响接收性能。+5V耗电约45mA，VAA端为发送功率电源，可用直流不稳压电源，发送时电流约300 mA（不发送时为O mA），VAA可在9～15V之间选定（视需要而定，距离近或干扰小则采用低压，反之则用高压，最好不要超出18V）。VAA和+5V电源最好用两组电源供电，以防发送部分工作时其尖峰脉冲对+5V供电部分造成干扰，造成数据通信的紊乱和影响可靠性。

两个AC端可以直接接市电的火线和零线，也可以接火线和地线；而在远距离户外通信时可采用火线和零线通讯方式，本模块由于接收灵敏度很高，因此在所有模块都处于接收状态时，RX端将输出干扰脉冲，请用户发送接收程序中考虑这个因素。请参考后面的程序。

在发送数据时，先置R/T为低，再用串行方式在TX端输入OFFH，再输入同步码等用户欲发送的数据，在接收端请检测同步码后接收数据，并校验其数据的正确性。请仔细阅读后续编程参考！

KQ-100F采用FSK过零载波通讯方式，在数字信号处理技术上有独创性的高新技术成果应用，许多用户经过对比试验后都给予很高的评价。

根据用户反馈的信息和我公司的试验,过零点数据通信的成功率最高。在一个10KV变压器台区内,任何时候都可以100％成功通信。只是实际传输速率较低，只有100BPS。

如果要用微机通过载波通道通信，可由微机串口接IC232芯片与KQ-100F连接。

在户内做实验时，要特别注意电源插板上是否并联着旁路电容，仪器或微机是否接有电源滤波电容，这些电容对KQ-100F的127KHZ的高频信号会产生极大的衰减，此时可设法避开这些环境再试。有一些微机和仪器在关机后通信效果并无改进，这是因为只要插头没有拔掉，滤波电容仍旧并在电路上。用隔离变压器给微机供电可获满意效果。

KQ-100F过零载波模块与微机接口采用1200BPS通信，串行异步10位方式，1个起始位，8个数据位，1个停止位，当模块收到1个字节后，会向微机送出1个10位1200BPS的数据，这点跟KQ-100E并无差别，只是用户接收速率必须是1200BPS和异步10位串行通信方式。KQ-100F过零模块只能在同相电力线上传输，不同相之间是无法传送的，因此也可以通过这一特点，作测相器使用。另外KQ-100F过零载波模块内建一个发送缓冲区，缓冲区最大容量为64个字节，当一次发送超过64个字节时，请在发送时检测RX电平，为高时缓冲区可继续接收数据，为低时缓冲区满，用户应暂停从TX端送入数据，直到RX电平变高为止，在这个期间R/T应一直保持低电平。

建议新客户购买一套KQ-PG2F载波信道质量评估仪，对您可能会起到事半功倍的效用。

KQ-100E/F与单片机的连接（参考图）如下：

载波通道上尽量少串接电抗器、电表等电感元件，以减小对载波信号的衰耗。如有可能，在火线进线和出线之间跨接一只0.1μf/1KV电容器。如图所示：

0.1u/1KV

火线                    零线

in

零线                    火线   out

由于KQ-100F为过零点传送模块，因此只有在同相电力线上才能够正确传送数据。但我国都采用三相电源供电。因此，在集中器必须有三相电源，并能保证集中器三相都能传送数据。具体作法为：

- 在集中器内采用三个继电器切换模块AC端，分别切换在A，B，C三相，这样做体积小，造价低，但在切换时会产生电火花，火花有可能干扰单片机工作，并且继电器也有触点寿命。

- 在集中器内采用三个模块分别接A，B，C三相，而后在单片机控制时采用CD4053进行多个PTT，RX，TX等信号切换，这样做成本高，体积大，但不存在干扰及切换寿命等问题， 具体参考如图：

采用继电器方式（1）

采用三个模块方式（2）

89C51编程程序：（主频11.0592M,波特率1200bps）

1．发送程序：

RT    bit   p1.0

MOV  PCON,#80H

MOV  TH1,#0D0H          设置波特率

MOV  TMOD,#21H

SETB  TR1

MOV  SCON,#70H          初始化串口

CLR  TI

CLR  RT

MOV SBUF,#OFFH,        发送OFFH

LOP1:JNB TI,LOP1

CLR TI

MOV R2，#3

L0P4：MOV SBUF, # OA5H        发送三个A5H的同步码

LOP3:JNB TI,LOP3

CLR TI

DJNZ R2，LOP4

. . . . . .

. . . . . .             发送数据

. . . . . .

MOV  R3 #2           延时1mS

MOV  R2，#0

LOP5：DJNZ R2，LOP5

DJNZ R3，LOP5

SETB RT                  处于接收态

2.接收端口程序编程：

RT bit p1.0

MOV PCON,#80H

MOV TH1,#0D0H        设置波特率

MOV TMOD,#21H

MOV SCON,#70H

SETB TR1             初始化串口

SETB RT

CLR RI

LOP0:MOV  R2 #0

LOP1：JNB RI,LOP1        检测有输入数据

CLR RI

LOP3:MOV A, # 0A5H

CJNE A,SBUF,LOP0         检测同步码

INC  R2

MOV A，#3

XRL A，R2               收到三个A5H否

JNZ  LOP1               没收到，继续接收

. . . . . .         收到同步码开始接收数据

. . . . . .

. . . . . .          接收数据

. . . . . .

模块内部发送接收端都装有36—39V瞬变抑制二极管，提高模块抗雷击功能。在+5V至地之间加有单向5.6V的瞬变抑制二极管。用户也可在220V上再加入抗雷击措施如放电管，压敏电阻及双向瞬变管等，可取得更好的防雷保护，但最好不要加入电源滤波器。若用户电源需用电源滤波器时请将电源滤波器加在模块两个AC输出端之后。

220V

注意：

- 本模块是半双工工作方式，使用中尽量避免长时间连续发射，以免发射器件过热损坏。

- VAA和+5V不要并接在一起，以免干扰接收系统的正常工作。

3. R/T，TXD，RX端都有 上拉至5V。

4. VAA电压严禁超过18V使用，由此造成模块损坏本公司恕不退换。

5．KQ-100F的AC两端电压不得长时间超过250VAC。

6．模块应使用防静电电烙铁焊接。

7.当使用开关稳压电源供给VAA时，请在开关电源与模块的VAA之间串接一只1毫亨的电感，并在VAA与地之间接470μf电容，以减轻开关电源对载波模块的干扰。否则 ，将极大地降低模块的抗干扰能力和远距离通信成功率。

8．当应用环境比较复杂，通信距离不理想时，可使用软中继方案。具体技术方案请与我公司联系。

    - 模块供电需两个电源，即VAA和+5v，VAA可选用12～15V，平均电流150 mA，+5V需50 mA，最好用串联稳压电源，其中VAA可用整流滤波后的不稳压电源。如果VAA,+5V使用同一绕组供电。(或使用开关电源供电)VAA端一定要并联一只10K的泄放电阻并在VAA供电电源与模块的VAA端串联一只1mH的电感，再在模块的VAA与地之间接470μf/25v的电容，防止干扰。如下图：

产品质量保证：所有产品经过14道工序按电力部部颁标准检测，已有8个用户用KQ-100C/KQ-100E作成的载波抄表器/集中器通过电力科学院的检测,取得上网合格证。

每个模块都有检测报告和合格证，并有条形码识别。在正常使用情况下，保用3年，标识和合格证不全者恕不退换。

成都市科强电子技术公司

2002年10月

# Text boxes

电  表

KQ-100

MODEL

电源滤波器

净化电源